## Slide 1
版本 | 编辑人 | 编辑时间 | 更新情况
V2 | 张萍 | 2025-3-1 | 创建文件
【QVS110-QC15vc】总体策略

## Slide 2
1.松耦合框架：
VINS从上电开始即一直运行，3m盲区以上一直融合激光测距高度，盲区以下靠纯VINS；模块不断给飞控发送定位数据，飞控判断，有GPS,接入RTK时，用GNSS-rtk定位，同时模块收取飞控定位数据用于校准VINS的位姿，提高精度，有GPS无RTK时用GPS融合VINS，无GPS时，用纯VINS定位；
模块定位可靠程度判断标准：
与可靠GPS是否符合；
与自身上一帧是否差距过大；
速度阈值-飞手设置的航线速度，是否差距过大；
搜星数是否小于17；
激光测距是否在盲区（3m）中;
各传感器的噪声协方差矩阵是否过大；
2.模块内VINS发散处理机制：
飞控进入异常处理策略，（开放设置两到三种功能，一种智能返航，一种定点定高悬停，一种定点降落，高度来源：飞控气压计和激光测距测高，激光测距盲区3M，因此3m以上融合激光测距和气压计，3m以下只用气压计。定点来源，相机定位发散后仍可发出平面速度信息，用于给飞控实现定点悬停或降落）GPS完全丢失的情况下，VINS发散以后，优先进入异常处理策略中的定点定高悬停，此时自动重启VINS，重启失败，即继续悬停或降落，重启成功，即可恢复定位，按照飞手设置进行返航或继续执行航线。当VINS发散后，融合GNSS从无到有恢复的情况下，采用GNSS进行智能返航，回home点，VINS不再执行重启，当恢复后的GNSS又被干扰失去时，飞机进入定点定高悬停模式，继续重启VINS。

## Slide 3
If RTK有信号 输出GNSS
GNSS
RTK增强
串口/CAN口
QVS110
激光测距
IMU
双目视觉
融合
串口/CAN口
定位决策
位姿
抗干扰位姿
GNSS
位姿
抗干扰
位姿
微克飞控
If RTK有信号 输出RTK
If 无GNSS 输出抗干扰定位
If 有GNSS 输出RTK/GNSS
【QVS110】
位姿产生及决策逻辑
含气压计高度信号
高度信号
选择
气压计信号
异常处理（详见图2）

## Slide 4
【QVS110】
视觉定位信号发散处置逻辑
视觉里程计
发散
定点定高悬停/降落
高度源：
3m以上 飞控气压计/激光测距
3m以内 飞控气压计
水平速度信息：
相机输出至飞控，实现定点悬停/定点降落
重启视觉里程计
利用GNSS智能返航
恢复定位
GNSS有/无
恢复
GNSS
有/无
回到Home点
有
无
无
重启成功？
成功
失败